Rudnik nad Sanem, dnia 2 maja 2008 r.

DR-7624/Ś-9/08

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 2008.04.02 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”, zlokalizowanego w miejscowości zlokalizowanego w miejscowościach i na działkach ewidencyjnych wyszczególnionych poniżej:

- na działkach ewid. Nr: 438, 560, 331,1907 na odcinku Przędzel- Borowina- Stróża;     Rudnik- ul. Konopnickiej: Rudnik- ul. Stróżańska w m. Rudnik nad Sanem,

- na działkach ewid. Nr 1954 w miejscowości Rudnik nad Sanem ul.Targowa,

- na działkach ewid. Nr 280 w miejscowości Rudnik nad Sanem ul.Piaskowa,

- na działkach ewid. Nr: 2293,354,353,344/6,343/7,428 w miejscowości Rudnik nad Sanem  ul.Batorego, ul.Czarnieckiego,

- na działkach ewid. Nr 1271 w miejscowości Rudnik nad Sanem ul.Orzeszkowej

Gmina Rudnik nad Sanem, powiat niżański.

o następującej treści:

Pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem, dnia 2 maja 2008 r.

DR–7624/Ś-9 /08

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46 ust.1 pkt.2 , z art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 i art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 marca 2008r. Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul.Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”,

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”, zlokalizowanego w miejscowościach i na działkach ewidencyjnych wyszczególnionych poniżej:

- na działkach ewid. Nr: 438, 560, 331,1907 na odcinku Przędzel- Borowina- Stróża;

Rudnik-ul.Konopnickiej:Rudnik-ul.Stróżańska w m.Rudnik nad Sanem,

- na działkach ewid. Nr 1954 w miejscowości Rudnik nad Sanem ul.Targowa,

- na działkach ewid. Nr 280 w miejscowości Rudnik nad Sanem ul.Piaskowa,

- na działkach ewid. Nr: 2293,354,353,344/6,343/7,428 w miejscowości Rudnik nad Sanem  ul.Batorego, ul.Czarnieckiego,

- na działkach ewid. Nr 1271 w miejscowości Rudnik nad Sanem ul.Orzeszkowej

Gmina Rudnik nad Sanem, powiat niżański.

rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie nawierzchni niżej wymienionych dróg gminnych:

Przebudowa drogi gminnej Nr 102703 R „ Przędzel- Borowina- Stróża; Rudnik ul. Konopnickiej; Rudnik ul. Stróżańska” Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem                          w istniejącym pasie drogowym. Trasa przedmiotowego odcinka drogi przebiega przez teren zabudowany niską zabudową typu rodzinnego miasta Rudnik nad Sanem na długości ok. 3,78 km oraz przez teren zalesiony na długości ok. 3,78 km obszar Przędzel - w  terenie równinnym. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie pogrubienia warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni wraz z ulepszeniem poboczy materiałem kamiennym w części projektowanego odcinka i wykonanie w części chodników. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa grubości średnio 10 cm wzmocniona zostanie warstwą tłucznia kamiennego o grubości 10 cm , podbudowy z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 20cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego o gr.5cm. Istniejąca warstwa ścieralna z masy min.- asfaltowej St.II.                           o grubości 3 cm po zagęszczeniu wzmocniona zostanie warstwą wyrównawczą z betonu  asfaltowego (średnio 3 cm). Zaprojektowano na całym zakresie warstwę ścieralna                         z betonu  asfaltowego o gr. 4 cm.

Droga gminna klasy L  Nr 102703R  „Przędzel – Borowina- Stróża; Rudnik

ul.Konopnickiej; Rudnik ul.Stróżańska” stanowi część układu komunikacyjnego

m. Rudnik nad Sanem - Borowina- Przędzel. Prowadzi ruch samochodowy kategorii KR

1,umożliwiając komunikację z miasta Rudnik nad Sanem – Stróża- Borowina z drogą

krajową na terenie  wsi  Przędzel .

Przebudowa drogi gminnej Nr 102724 R, ul. Targowa w m. Rudnik nad Sanem,

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem w istniejącym pasie drogowym. Trasa

przedmiotowego odcinka drogi przebiega przez teren zabudowany niską zabudową typu

rodzinnego miasta Rudnik nad Sanem na długości ok. 0,8 km - w terenie równinnym.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie pogrubienia warstw konstrukcyjnych istniejącej

nawierzchni, wykonanie w części zwartej zabudowy chodnika, w części z konserwacja

gruntowych poboczy . Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. Istniejąca

nawierzchnia tłuczniowa grubości średnio 10 cm wzmocniona zostanie warstwą

kruszywa łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu, oraz warstwą wiążącą z masy

mineralno-bitumicznej asfaltowej po zagęszczeniu o grubości 4cm.

Zaprojektowano na całym zakresie warstwę ścieralną z o grubości 4 cm.

### Droga gminna klasy L Nr 102724R ul. Targowa w m. Rudnik nad Sanem stanowi

### część układu komunikacyjnego m. Rudnik nad Sanem. Prowadzi ruch samochodowy

### kategorii KR 1, umożliwiając komunikację z drogami gminnymi i powiatowymi miasta

### Rudnik nad Sanem.

Przebudowa  drogi gminnej  Nr 102718 R ul. Piaskowa w Rudniku nad Sanem

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem w istniejącym pasie drogowym. Trasa

przedmiotowego odcinka drogi przebiega przez teren zabudowany niską zabudową typu

rodzinnego miasta Rudnik nad Sanem na długości ok. 0,3 km w terenie równinnym.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie pogrubienia warstw konstrukcyjnych istniejącej

nawierzchni z obustronnymi poboczami ziemnymi. Układ geometryczny drogi nie

ulegnie zmianie. Istniejącą nawierzchnię tłuczniową grubości średnio 10 cm wzmocniona

zostanie podbudową z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 20cm, warstwa ścieralna

z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego

o gr.4cm.

Droga gminna klasy L Nr 102718R Ul.Piaskowa  stanowi część układu komunikacyjnego

miasta Rudnik nad Sanem. Prowadzi niewielki ruch samochodowy kategorii KR 1,

umożliwiając komunikacje z drogami gminnymi na terenie miasta  Rudnik nad Sanem.

Przebudowa  drogi gminnej Nr 102708R, Nr 102709R, Nr 102710R, Nr 102711 R,

Nr   102716 ul.Batorego, ul.Czarnieckiego w Rudniku nad Sanem Gmina i Miasto

Rudnik nad Sanem w istniejącym pasie drogowym. Trasa przedmiotowego odcinka drogi

przebiega przez teren zabudowany niską zabudową typu rodzinnego miasta Rudnik nad

Sanem na długości ok. 1,8 km w terenie równinnym. Przedsięwzięcie obejmuje

wykonanie pogrubienia warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni z obustronnymi

poboczami  ziemnymi. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. Istniejącą

nawierzchnię gruntowa utwardzona tłuczniem grubości 10 cm wzmocniona  zostanie

podbudową z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 10cm, warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego o grubości 3 cm na warstwie wyrównawczej  z betonu asfaltowego

o  grubości 3 cm.

Droga gmina klasy L Nr 102708R, Nr 102709R, Nr 102710R, Nr102711R, Nr102716R

Ul. Batorego i ul.Czarnieckiego  stanowi część układu komunikacyjnego miasta

Rudnik nad  Sanem. Prowadzi niewielki ruch samochodowy kategorii KR1, umożliwiając

komunikację  z drogami  gminnymi na terenie miasta Rudnik nad Sanem.

Przebudowa  drogi  gminnej Nr 102711 R ul. Orzeszkowej w Rudniku nad Sanem

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem w istniejącym pasie drogowym. Trasa

przedmiotowego odcinka drogi przebiega przez teren zabudowany niską zabudową typu

rodzinnego miasta Rudnik nad Sanem na długości ok. 0,14 km w terenie równinnym.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie pogrubienia warstw konstrukcyjnych istniejącej

nawierzchni z obustronnymi poboczami ziemnymi. Układ geometryczny drogi nie ulegnie

zmianie. Istniejącą nawierzchnię tłuczniowa grubości 10 cm wzmocniona zostanie

podbudową z tłucznia kamiennego po zagęszczeniu 20cm, warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego o grubości 4 cm na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego o gr.4cm.

Droga gminna klasy L  Nr 102711R Ul. Orzeszkowej stanowi część układu

komunikacyjnego miasta Rudnik nad Sanem. Prowadzi niewielki ruch samochodowy,

umożliwiając komunikację z drogami gminnymi na terenie miasta Rudnik nad Sanem.

warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 600 a  2200 ) ;

- powstałe w trakcie realizacji oraz eksploatacji odpady zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

- wody opadowe lub roztopowe odprowadzone będą poprzez spadki podłużne i poprzeczne na gruntowe pobocza oraz do istniejących wpustów ulicznych;

- po realizacji przedsięwzięcia należy przeprowadzić pomiary hałasu w strefie budynków mieszkalnych sąsiadujących z drogą;

- w przypadku przekroczonych norm hałasu, należy zastosować zabezpieczenia dźwiękochłonne.

wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- projekt budowlany nie może naruszać ustaleń zawartych w ust.2 niniejszego postanowienia;

- projekt budowlany powinien zawierać zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia w innym przypadku masy ziemne traktowane będą jako odpad.

4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu

do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia

poważnych awarii:

- nie dotyczy;

5) wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko

w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące

transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie dotyczy;

6) stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie dotyczy;

Uzasadnienie

Do Burmistrza  Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem wpłynął wniosek z dnia 10 marca 2008r.  z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej”, zlokalizowanego w miejscowościach i na działkach ewidencyjnych wyszczególnionych poniżej:

- na działkach ewid. Nr: 438, 560, 331,1907 na odcinku Przędzel- Borowina- Stróża;

Rudnik-ul.Konopnickiej:Rudnik-ul.Stróżańska w m.Rudnik nad Sanem,

- .na działkach ewid. Nr 1954 w miejscowości Rudnik nad Sanem ul.Targowa,

- .na działkach ewid. Nr 280 w miejscowości Rudnik nad Sanem ul.Piaskowa,

- .na działkach ewid. Nr: 2293,354,353,344/6,343/7,428 w miejscowości Rudnik nad Sanem ul.Batorego, ul.Czarnieckiego,

- na działkach ewid. Nr 1271 w miejscowości Rudnik nad Sanem ul.Orzeszkowej

Gmina Rudnik nad Sanem, powiat niżański

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) powyższa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym, mając na uwadze art. 51 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Nisku Wydziału Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postanowieniami z dnia 19 marca 2008r znak: OLR.II.7633-22/08  Starosty Niżańskiego oraz z dnia 25.03.2008r znak:PSNZ.465-16/08 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku odstąpili od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, na podstawie art.46a ust.7 pkt 4 oraz art.51 ust.2 i ust.3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony Środowiska wydał postanowienie z dnia 03 kwietnia 2008r. znak DR-7624/Ś-4/08 w  którym stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Niniejszą decyzje wydano w oparciu o uzgodnienia przedsięwzięcia z wymienionymi niżej organami- postanowienie Starosty Niżańskiego znak: OLR.II7633-30/08 z dnia 18 kwietnia 2008r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku znak: PSNZ.460-16/08 z dnia 25 kwietnia 2008r.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa inwestycja nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za wyjątkiem działek o nr ewid.331, 354, 353, 344/6, 343/7, 2293, 428, 1271 położonych na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie przeprowadzonego postępowania nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani uwagi.

Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia spowoduje, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska. Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia posiada ważność 2 lata od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin powyższy może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują;

1. Wnioskodawca

2. Strony postępowania (poprzez obwieszczenie)

3.A/a 
Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Nisku Wydział Ochrony Środowiska

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

Pieczęć okrągła o treści:

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

Pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz

Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

mgr inż. Waldemar Grochowski

Pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Załącznik do decyzji Burmistrza Gminy i Miasta

Rudnik nad Sanem znak:DR-7624/S-9/08

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”

Droga gminna Nr 102703 R, Przędzel- Borowina- Stróża;

Rudnik ul. Konopnickiej; Rudnik ul. Stróżańska

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:     Przebudowa  drogi gminnej Nr 102703 R, „ Przędzel- Borowina- Stróża; Rudnik                                    ul. Konopnickiej; Rudnik ul. Stróżańska”  Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem w istniejącym pasie drogowym. Trasa przedmiotowego odcinka drogi przebiega  przez teren zabudowany niską zabudową typu rodzinnego  miasta Rudnik nad Sanem na długości ok. 3,78 km oraz przez teren zalesiony na długości ok. 3,78 km  obszar Przędzel - w  terenie równinnym. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie pogrubienia warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni wraz z ulepszeniem  poboczy materiałem kamiennym w części projektowanego odcinka i wykonanie w części chodników. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa grubości średnio 10 cm wzmocniona zostanie warstwą tłucznia kamiennego o grubości 10 cm , podbudowy z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 20cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego o gr.5cm.

Istniejąca warstwa ścieralna z masy min.- asfaltowej St.II. o grubości 3 cm

po zagęszczeniu wzmocniona zostanie  warstwą wyrównawczą  z betonu

asfaltowego (średnio 3 cm). Zaprojektowano na  całym zakresie warstwę

ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm.

Droga gminna Nr 102703R  „Przędzel – Borowina- Stróża; Rudnik ul.Konopnickiej; Rudnik ul.Stróżańska”   stanowi część   układu komunikacyjnego  m. Rudnik nad  Sanem - Borowina- Przędzel. Prowadzi  ruch samochodowy kategorii KR 1, umożliwiając  komunikację z miasta  Rudnik nad Sanem – Stróża- Borowina z drogą krajową na terenie wsi  Przędzel .

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób ich

wykorzystania oraz pokrycie szatą roślinną.

Działka nr 438,560,331,1907 położona w obrębie Rudnik, Stróża,

Przędzel Gmina Rudnik nad Sanem o łącznej powierzchni 7,79 ha.

Dotychczasowy sposób wykorzystania – pas drogowy – jezdnia, chodniki, pobocza. Droga posiada nawierzchnie asfaltową oraz tłuczniową w bardzo złym stanie technicznym, chodniki obustronne w złym stanie oraz pobocza obustronne gruntowe nieutwardzone w złym stanie, rowy drogowe zarośnięte – stan szczątkowy. Droga zniszczona, podczas intensywnych opadów deszczu, występują duże trudności w przejazdach, co wymaga pilnych prac naprawczych. Na planowanym do inwestycji terenie nie ma zadrzewień i zakrzaczeń, które wymagałyby przesadzenia bądź wycinki.

3. Rodzaj technologii.

Przedmiotową drogę zakwalifikowano do klasy L. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie, zostaną pogrubione i wzmocnione warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonana zostanie nawierzchnia jako jedno jezdniowa o szerokości jezdni zmiennej od 7,00 m do 3,00m, na odcinkach prostych  o przekroju daszkowym , szerokość chodnika 1,50m (krawężnik typu ciężkiego 20*30), pobocza obustronne gruntowe o szerokości 1,00 m każde,  zjazdy do posesji przez chodnik z kostki betonowej, dalej gruntowe. Na łukach poziomych spadek poprzeczny jezdni jednostronny. Nawierzchnia warstwy ścieralnej zostanie wykonana z betonu asfaltowego o grubości 4 cm 
po zagęszczeniu na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm                  i warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego (średnio 3 cm). Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa grubości średnio 10 cm  wzmocniona zostanie  warstwą tłucznia kamiennego o grubości 10 cm oraz z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 20cm. Wody opadowe z korpusu drogowego i przyległego terenu  sprowadzone zostaną  powierzchniowo poprzez naturalny spływ wód opadowych i roztopowych po terenie przyległym do pasa drogowego projektowanej drogi oraz do istniejących wpustów ulicznych.

Podczas  przebudowy użyte zostaną urządzenia i sprzęt drogowy:

-   równiarka samojezdna

- koparko – ładowarki,

- rozkładarki mas bitumicznych,

- walce do zagęszczania,

- samochody ciężarowe,

- inny drobny sprzęt drogowy.

Używane będą maszyny i urządzenia drogowe posiadające dużą wydajność, 
co gwarantuje sprawne i kompleksowe wykonanie robót. Poziom hałasu podczas prac drogowych kształtuje się na poziomie  ok. 85 dB. To hałas chwilowy                            i przemijający. Po wykonaniu prac nie występuje.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Wariant „zerowy” – tzn. rezygnacja z przedsięwzięcia – nie jest analizowany z uwagi na konieczność realizacji przedsięwzięcia w przedstawionym wariancie.

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych

wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Funkcjonowanie drogi (w trakcie eksploatacji) nie wymaga zużycia wody 
i innych surowców, materiałów, paliw, wymaga jedynie zużycia energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.

W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 102703R Przędzel- Borowina-Stróża;  Rudnik-ul.Konopnickiej; Rudnik ul. Stróżańska” wykonane zostaną prace polegające na:  pogrubieniu  i wzmocnieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonana zostanie nawierzchnia jako jedno jezdniowa                            o szerokości jezdni zmiennej od 7,00 m do 3,00m,  na odcinkach prostych                        o przekroju daszkowym , szerokość chodnika 1,50m (krawężnik typu ciężkiego 20*30), pobocza obustronne gruntowe o szerokości 1,00 m każde,  zjazdy do posesji przez chodnik z kostki betonowej, dalej gruntowe. Nawierzchnia warstwy ścieralnej wykonana zostanie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm                po zagęszczeniu na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5cm               i warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego (średnio 3 cm). Istniejącą nawierzchnię tłuczniową grubości średnio 10 cm  wzmocni  warstwa tłucznia kamiennego o grubości 10 cm oraz z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 20cm. Projektuje się oczyszczenie i konserwację urządzeń odwadniających drogę.

Materiały i surowce użyte w ramach przebudowy (tłuczeń kamienny, kruszywo łamane, beton asfaltowy, kostka brukowa) stanowić będą efekt procesów technologicznych wytwórczych na bazie surowców naturalnych.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102703 Przędzel-Borowina-Stróża;Rudnik ul.Konopnickiej-Rudnik ul.Stróżańska znacznie poprawi płynność ruchu, przez co zmniejszy się natężenie hałasu emitowanego z kół oraz układów jezdnych pojazdów. Wpłynie to również na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych emitowanych z silników pojazdów poruszających się po w/w ulicach. Profil podłużny projektowanej drogi pozostaje zachowany 
jak nawierzchni drogi przed przebudową co pozwoli na zachowanie niezmienionych warunków wodnych.

7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Na odcinku planowanej   przebudowy odcinka  drogi gminnej Nr 102703R Przędzel-Borowina-Stróża; Rudnik ul.Konopnickie; Rudnik ul.Stróżańska, wody deszczowe zostaną odprowadzone do istniejących wpustów ulicznych i za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na gruntowe pobocza.   Nie  projektowano odwodnienia wgłębnego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na lokalny ruch pojazdów odbywający się tą drogą (obecny i w perspektywie) oraz konserwację istniejących  wpustów ulicznych wraz ze studniami rewizyjnymi i poboczy, nastąpi zmniejszenie zanieczyszczeń ogólnych  i ropopochodnych wprowadzanych do ziemi. Nie zaprojektowano wykonania odrębnej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi.

Klimat akustyczny.

Główne źródła hałasu z pojazdów mechanicznych to: hałas z silnika, układu wydechowego oraz hałas powstający na styku opona nawierzchnia jezdni.

Wykonany na podstawie pomiarów i obliczeń natężenia ruchu średniodobowy ruch samochodów osobowych obecnie wynosi 500 pojazdów, samochodów ciężarowych 50 pojazdów. W sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma większych zakładów przemysłowych, komunikacji autobusowej.  Przyjęto prognozowany dwukrotny wzrost ruchu komunikacyjnego związany ze wzrostem zamożności społeczeństwa oraz rozbudową miasta Rudnik nad Sanem  tj. 1000 samochodów osobowych   i 100 samochodów ciężarowych na dobę w roku 2020.

Efektywny poziom mocy akustycznej zależy od: prędkości pojazdu, rodzaju pojazdu (osobowe, ciężarowe), rodzaju nawierzchni jezdni, stanu technicznego nawierzchni jezdni. Wraz z wykonaniem przebudowy nawierzchni drogi nastąpi poprawa stanu technicznego drogi przez co polepszą się warunki akustyczne                 w środowisku. Dodatkowo wprowadzono ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów do 30 km na godzinę od km2+807,01 do km6+819,72. Wszystkie te działania spowodują poprawę klimatu akustycznego w obrębie drogi gminnej  Nr 102703R Przędzel- Borowina- Stróża; Rudnik ul.Konopnicka; Rudnik ul.Stróżańska. W terenach zabudowy jednorodzinnej zachowany zostanie dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla dróg 55 dB podczas dnia i 50 dB podczas nocy. Przebudowa drogi nie spowoduje jakichkolwiek zmian                       w stosunku do stanu istniejącego a polepszenie stanu nawierzchni                         przyczyni się do polepszenia płynności i bezpieczeństwa pojazdów.

Wpływ na wody gruntowe.

Poziom wód gruntowych na omawianym terenie występuje na głębokości 
ok. 5 m od poziomu terenu.

Odwodnienie projektowanego układu komunikacyjnego pozostanie                         na niezmienionych warunkach jakie istniały przed przebudową drogi.

Odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni na przyległe pobocza gruntowe przedmiotowej drogi. Mając na uwadze niewielki ruch pojazdów samochodowych odbywający się droga gminną Nr 102703R Przędzel- Borowina- Stróża; Rudnik- ul.Konopnickiej; Rudnik – ul.Stróżańska oraz zaleganie poziomu wód gruntowych można założyć, że wprowadzane wraz z opadami zanieczyszczenia nie spowodują zanieczyszczenia wód podziemnych. Wartości zanieczyszczeń będą się mieścić w granicach dopuszczalnych norm tj.: zawiesiny ogólne 100 mg/l, węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

Wg prac Instytutu Ochrony Środowiska, średnie wartości stężenia substancji ropopochodnych oznaczanych w spływach deszczowych z dróg szybkiego ruchu (wyniki badań z ostatnich lat) są rzędu kilku mg/l (maksymalnie 10 mg/l) – zatem są mniejsze niż dopuszczalne 15 mg/l. przedmiotowa  droga jest 
o znacznie mniejszym natężeniu ruchu niż drogi szybkiego ruchu analizowane 
w opracowaniu. Przekroczenie stężeń substancji ropopochodnych nie ma możliwości wystąpienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.                 w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984) eksploatacji drogi na tym terenie nie powinna stanowić zagrożenia dla otaczającego środowiska gruntowo wodnego z uwagi                        na zawiesiny oraz węglowodory pochodne.

Jak wynika z powyższego zanieczyszczenia spływające z przebudowanej          jezdni  nie muszą być oczyszczane przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi.

## Wpływ na powierzchnię ziemi.

W trakcie przebudowy nie będzie występować wpływ na powierzchnię ziemi. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. W czasie eksploatacji ciąg drogowy nie będzie miał znaczącego wpływu na stan czystości przyległych gleb.

Emisja do powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja przedmiotowych dróg będzie źródłem emisji substancji stanowiącej produkty spalania paliw w silnikach samochodów korzystających
z drogi, a także pyłów pochodzących ze ścierania opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni drogowych. Silniki spalinowe pojazdów samochodowych emitują zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego. Związki wchodzące w skład gazów spalinowych to przede wszystkim:

- tlenek węgla,

- tlenki azotu,

- węglowodory.

Nie spowoduje to jednak znaczących zmian zanieczyszczeń atmosfery                w stosunku do stanu istniejącego a polepszenie jej stanu jej nawierzchni przyczyni się do polepszenia płynności i bezpieczeństwa  przejazdu pojazdów.

Materiały i surowce wprowadzone do środowiska.

Materiały i surowce użyte w ramach przebudowy (tłuczeń kamienny, kruszywo łamane, beton asfaltowy, kostka brukowa) stanowić będą efekt procesów technologicznych wytwórczych na bazie surowców naturalnych. Wykorzystane materiały posiadają wymagane atesty i deklaracje zgodności              nie powodujące skutków ubocznych dla środowiska.

Odpady powstające w trakcie użytkowania dróg.

Podczas eksploatacji drogi mogą występować zanieczyszczenia pozostawione na drodze przez jej użytkowników (śmieci i inne przedmioty porzucone przez użytkowników drogi) o masie około 0,05 Mg. Kod odpadu -  20 03 03.  Zebrane odpady służby porządkowe przekażą na składowisko odpadów.

8.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Przebudowa tego odcinka drogi nie będzie oddziaływać transgranicznie                                 na środowisko z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa.

Droga gminna Nr 102718 R, ul. Piaskowa w Rudniku nad Sanem

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:    „ Przebudowa  drogi gminnej Nr 102718 R ul. Piaskowej w Rudniku nad Sanem”  Gmina                   i Miasto Rudnik nad Sanem w istniejącym pasie drogowym. Trasa przedmiotowego odcinka drogi przebiega przez teren zabudowany niską zabudową typu rodzinnego miasta Rudnik nad Sanem na długości ok. 0,3 km w  terenie równinnym. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie pogrubienia warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni z obustronnymi poboczami ziemnymi. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. Istniejącą nawierzchnię tłuczniową grubości średnio 10 cm wzmocniona zostanie  podbudową z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 20cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  o grubości 4 cm na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego o gr.4cm.

Ul. Piaskowa stanowi część układu komunikacyjnego Miasta Rudnik nad Sanem. Prowadzi niewielki ruch samochodowy, umożliwiając komunikacje  z drogami  gminnymi na terenie miasta Rudnik nad Sanem.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób ich

wykorzystania oraz pokrycie szatą roślinną.

Działka nr 280  położona w miejscowości  Rudnik nad Sanem (ul. Piaskowa),  Gmina Rudnik nad Sanem   o łącznej powierzchni  0,82 ha.

Dotychczasowy sposób wykorzystania – pas drogowy – jezdnia, pobocza. Droga posiada utwardzoną nawierzchnię tłuczniową w bardzo złym stanie technicznym, pobocza obustronne gruntowe w  złym stanie . Droga została zniszczona, podczas intensywnych opadów deszczu występują duże trudności             w przejazdach, co wymaga pilnych prac naprawczych. Na planowany do inwestycji terenie nie ma zadrzewień i zakrzaczeń, które wymagałyby przesadzenia bądź wycinki.

3. Rodzaj technologii.

Przedmiotową drogę zakwalifikowano do klasy L. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie, zostaną pogrubione i wzmocnione warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jako jedno jezdniową o szerokości jezdni 5,00m, pobocza obustronne gruntowe o szerokości 1,00 m każde,  zjazdy z ulicy do przyległych posesji - ziemne. Na łukach poziomych spadek poprzeczny jezdni jednostronny. Nawierzchnia warstwy ścieralnej wykonana zostanie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4cm. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa grubości średnio 10 cm wzmocniona  zostanie warstwą  kruszywa łamanego po zagęszczeniu 20cm. Odwodnienie układu komunikacyjnego pozostaje bez zmian i odbywać się będzie  powierzchniowo poprzez naturalny spływ wód opadowych  i roztopowych po terenie przyległym do pasa drogowego projektowanej ulicy.

Podczas  przebudowy użyte zostaną urządzenia i sprzęt drogowy:

-   równiarka samojezdna

- koparko – ładowarki,

- rozkładarki mas bitumicznych,

- walce do zagęszczania,

- samochody ciężarowe,

- inny drobny sprzęt drogowy.

Używane będą maszyny i urządzenia drogowe posiadające dużą wydajność, 
co gwarantuje sprawne i kompleksowe wykonanie robót. Poziom hałasu podczas prac drogowych kształtuje się na poziomie ok. 85 dB. Będzie to hałas chwilowy i przemijający. Po wykonaniu prac nie występuje.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Wariant „zerowy” – tzn. rezygnacja z przedsięwzięcia – nie jest analizowany z uwagi na konieczność realizacji przedsięwzięcia w przedstawionym wariancie.

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych

wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Funkcjonowanie drogi (w trakcie eksploatacji) nie wymaga zużycia wody 
i innych surowców, materiałów, paliw, wymaga jedynie zużycia energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.

W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 102718R ul. Piaskowej w Rudniku nad Sanem wykonane zostaną prace polegające na: pogrubieniu                           i wzmocnieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonana zostanie nawierzchnię jako jedno jezdniową o szerokości jezdni 5,00m,  na odcinkach prostych  o przekroju daszkowym ,  pobocza obustronne gruntowe o szerokości 1,00 m każde,  zjazdy do posesji gruntowe. Nawierzchnia warstwy ścieralnej wykonana będzie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4cm. Istniejącą nawierzchnię tłuczniową grubości średnio 10 cm wzmocniona zostanie warstwą kruszywa kamiennego o grubości 20 cm po zagęszczeniu.

Materiały i surowce użyte w ramach przebudowy ( kruszywo łamane, beton asfaltowy) stanowić będą efekt procesów technologicznych wytwórczych na bazie surowców naturalnych.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102718 ul. Piaskowej w m. Rudnik nad Sanem  znacznie poprawi płynność ruchu, przez co zmniejszy się natężenie hałasu emitowanego z kół oraz układów jezdnych pojazdów. Wpłynie to również na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych emitowanych z silników pojazdów poruszających się po w/w ulicy. Profil podłużny projektowanej drogi pozostaje zachowany jak nawierzchni drogi przed przebudową co pozwoli na zachowanie niezmienionych warunków wodnych.

7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Na odcinku planowanej   przebudowy odcinka  drogi gminnej Nr 102718R ul.Piaskowej w m.Rudnik nad Sanem, wody deszczowe zostaną odprowadzone za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na gruntowe pobocza. Nie  projektowano odwodnienia wgłębnego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na lokalny ruch pojazdów odbywający się tą drogą (obecny                         i w perspektywie) oraz konserwację istniejących poboczy, nastąpi zmniejszenie zanieczyszczeń ogólnych i ropopochodnych wprowadzanych do ziemi.                    Nie zaprojektowano wykonania odrębnej kanalizacji deszczowej wraz                            z urządzeniami oczyszczającymi.

Klimat akustyczny.

Główne źródła hałasu z pojazdów mechanicznych to: hałas z silnika, układu wydechowego oraz hałas powstający na styku opona nawierzchnia jezdni.

Wykonany na podstawie pomiarów i obliczeń natężenia ruchu średniodobowy ruch samochodów osobowych obecnie wynosi 30 pojazdów, samochodów ciężarowych 5 pojazdów. W sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma większych zakładów przemysłowych, komunikacji autobusowej.  Przyjęto prognozowany dwukrotny wzrost ruchu komunikacyjnego związany ze wzrostem zamożności społeczeństwa oraz rozbudową miasta Rudnik nad Sanem  tj. 60 samochodów osobowych   i 10 samochodów ciężarowych na dobę w roku 2020.

Efektywny poziom mocy akustycznej zależy od: prędkości pojazdu, rodzaju pojazdu (osobowe, ciężarowe), rodzaju nawierzchni jezdni, stanu technicznego nawierzchni jezdni. Wraz z wykonaniem przebudowy nawierzchni drogi nastąpi poprawa stanu technicznego drogi przez co polepszą się warunki akustyczne              w środowisku. Dodatkowo wprowadzono ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów do 30 km na godzinę. Wszystkie te działania spowodują poprawę klimatu akustycznego w obrębie drogi gminnej Nr 102718R ul. Piaskowej                    w m. Rudnik nad Sanem.  W terenach zabudowy jednorodzinnej zachowany zostanie dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla dróg 55 dB podczas dnia i 50 dB podczas nocy. Przebudowa drogi nie spowoduje jakichkolwiek zmian w stosunku do stanu istniejącego a polepszenie stanu nawierzchni przyczyni się do polepszenia płynności i bezpieczeństwa pojazdów.

Wpływ na wody gruntowe.

Poziom wód gruntowych na omawianym terenie występuje na głębokości 
ok. 5 m od poziomu terenu.

Odwodnienie projektowanego układu komunikacyjnego pozostanie

na niezmienionych warunkach jakie istniały przed przebudową drogi.

Odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni na przyległe pobocza gruntowe przedmiotowej drogi. Mając na uwadze niewielki ruch pojazdów samochodowych odbywający się droga gminną Nr 102718R ul. Piaskowa m. Rudnik nad Sanem oraz zaleganie poziomu wód gruntowych można założyć, że wprowadzane wraz z opadami zanieczyszczenia nie spowodują zanieczyszczenia wód podziemnych. Wartości zanieczyszczeń będą się mieścić w granicach dopuszczalnych norm tj.: zawiesiny ogólne 100 mg/l, węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

Wg prac Instytutu Ochrony Środowiska, średnie wartości stężenia substancji ropopochodnych oznaczanych w spływach deszczowych z dróg szybkiego ruchu (wyniki badań z ostatnich lat) są rzędu kilku mg/l (maksymalnie 10 mg/l) – zatem są mniejsze niż dopuszczalne 15 mg/l. przedmiotowa droga jest 
o znacznie mniejszym natężeniu ruchu niż drogi szybkiego ruchu analizowane 
w opracowaniu. Przekroczenie stężeń substancji ropopochodnych nie ma możliwości wystąpienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.                 w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984) eksploatacji drogi na tym terenie nie powinna stanowić zagrożenia dla otaczającego środowiska gruntowo wodnego z uwagi                            na zawiesiny oraz węglowodory pochodne.

Jak wynika z powyższego zanieczyszczenia spływające z przebudowanej jezdni  nie muszą być oczyszczane przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi.

## Wpływ na powierzchnię ziemi.

W trakcie przebudowy nie będzie występować wpływ na powierzchnię ziemi. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. W czasie eksploatacji ciąg drogowy nie będzie miał znaczącego wpływu na stan czystości przyległych gleb.

Emisja do powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja przedmiotowych dróg będzie źródłem emisji substancji stanowiącej produkty spalania paliw w silnikach samochodów korzystających
z drogi , a także pyłów pochodzących ze ścierania opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni drogowych. Silniki spalinowe pojazdów samochodowych emitują zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego. Związki wchodzące w skład gazów spalinowych to przede wszystkim:

- tlenek węgla,

- tlenki azotu,

- węglowodory.

Nie spowoduje to jednak znaczących zmian zanieczyszczeń atmosfery                w stosunku do stanu istniejącego a polepszenie jej stanu jej nawierzchni przyczyni się do polepszenia płynności i bezpieczeństwa  przejazdu pojazdów.

Materiały i surowce wprowadzone do środowiska.

Materiały i surowce użyte w ramach przebudowy (kruszywo łamane, beton asfaltowy) stanowić będą efekt procesów technologicznych wytwórczych na bazie surowców naturalnych. Wykorzystane materiały posiadają wymagane atesty i deklaracje zgodności nie powodujące skutków ubocznych dla środowiska.

Odpady powstające w trakcie użytkowania dróg.

Podczas eksploatacji drogi mogą występować zanieczyszczenia pozostawione na drodze przez jej użytkowników (śmieci i inne przedmioty porzucone przez użytkowników drogi) o masie około 0,05 Mg. Kod odpadu -  20 03 03. Zebrane odpady służby porządkowe przekażą na składowisko odpadów.

8.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Przebudowa tego odcinka drogi  nie będzie oddziaływać  transgranicznie na środowisko z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa.

Droga gminna Nr 102724 R, ul.Targowa w m. Rudnik nad Sanem

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:    „ Przebudowa  drogi gminnej Nr 102724 R, ul.Targowa w m. Rudnik nad Sanem”,  Gmina                     i Miasto Rudnik nad Sanem w istniejącym pasie drogowym. Trasa przedmiotowego odcinka drogi przebiega  przez teren zabudowany niską zabudową typu rodzinnego  miasta Rudnik nad Sanem na długości                ok. 0,8 km - w  terenie równinnym. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie pogrubienia warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni, wykonanie            w części zwartej zabudowy chodnika, w części z konserwacja gruntowych poboczy . Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa grubości średnio 10 cm  wzmocniona zostanie warstwą kruszywa łamanego  o grubości 20 cm po zagęszczeniu,  oraz warstwą wiążącą z masy mineralno-bitumicznej asfaltowej  po zagęszczeniu  o grubości 4cm.

Zaprojektowano na  całym zakresie warstwę ścieralną z  o grubości 4 cm.

### Droga gminna Nr 102724R ul.Targowa w m. Rudnik nad Sanem stanowi

### część układu komunikacyjnego m. Rudnik nad  Sanem. Prowadzi ruch

### samochodowy kategorii KR 1, umożliwiając komunikację z drogami

### gminnymi i powiatowymi miasta Rudnik nad Sanem.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób ich

wykorzystania oraz pokrycie szatą roślinną.

Działka nr 1954 położona w miejscowości Rudnik nad Sanem, Gmina Rudnik nad Sanem o łącznej powierzchni 0,92 ha.

Dotychczasowy sposób wykorzystania–pas drogowy–jezdnia, chodnik, pobocza. Droga posiadała nawierzchnię asfaltową oraz tłuczniową w bardzo złym stanie technicznym, chodniki obustronne w złym stanie oraz pobocza obustronne gruntowe nieutwardzone w złym stanie. Droga została zniszczona, podczas intensywnych opadów deszczu występują duże trudności w przejazdach, co wymaga pilnych prac naprawczych. Na planowanym do inwestycji terenie nie ma zadrzewień i zakrzaczeń, które wymagałyby przesadzenia bądź wycinki.

3. Rodzaj technologii.

Przedmiotową drogę zakwalifikowano do klasy L. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie, zostały pogrubione i wzmocnione warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jako jedno jezdniową o szerokości jedni 6,00m, na odcinkach prostych o przekroju daszkowym, szerokość chodnika 1,50m (krawężnik typu ciężkiego 20*30), pobocza obustronne gruntowe o szerokości 1,00 m każde, zjazdy do posesji przez chodnik z kostki betonowej, dalej gruntowe. Na łukach poziomych spadek poprzeczny jezdni jednostronny. Nawierzchnia warstwy ścieralnej wykonana zostania zostanie z masy mineralno- bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm 
po zagęszczeniu na warstwie wiążącej z masy mineralno- bitumicznej asfaltowej o grubości 4cm . Istniejącą nawierzchnię tłuczniową grubości średnio 10 cm  wzmocniono warstwą  kruszywa łamanego po zagęszczeniu  20cm. Wody opadowe z korpusu drogowego i przyległego terenu  sprowadzone  zostaną powierzchniowo poprzez naturalny spływ wód opadowych

i roztopowych po terenie przyległym do pasa drogowego projektowanej drogi oraz do istniejących wpustów ulicznych.

Podczas  przebudowy użyte zostaną urządzenia i sprzęt drogowy:

-   równiarka samojezdna

- koparko – ładowarki,

- rozkładarki mas bitumicznych,

- walce do zagęszczania,

- samochody ciężarowe,

- inny drobny sprzęt drogowy.

Używane będą maszyny i urządzenia drogowe posiadające dużą wydajność, 
co gwarantuje sprawne i kompleksowe wykonanie robót. Poziom hałasu podczas prac drogowych kształtować się będzie na poziomie ok. 85 dB. To hałas chwilowy i przemijający. Po wykonaniu prac nie występuje.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Wariant „zerowy” – tzn. rezygnacja z przedsięwzięcia – nie jest analizowany z uwagi na konieczność realizacji przedsięwzięcia w przedstawionym wariancie.

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych

wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Funkcjonowanie drogi (w trakcie eksploatacji) nie wymaga zużycia wody 
i innych surowców, materiałów, paliw, wymaga jedynie zużycia energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.

W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 102724R ul.Targowej w m. Rudnik nad Sanem wykonane będą prace polegające na: pogrubieniu i wzmocnieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonana zostanie nawierzchnia jako jedno jezdniową o szerokości jedni 6,00m, na odcinkach prostych  o przekroju daszkowym , szerokość chodnika 1,50m (krawężnik typu ciężkiego 20*30), pobocza obustronne gruntowe o szerokości 1,00 m każde,  zjazdy do posesji przez chodnik z kostki betonowej, dalej gruntowe. Nawierzchnia warstwy ścieralnej wykonana zostanie z masy mineralno- bitumicznej asfaltowej                  o grubości 4 cm po zagęszczeniu na warstwie wiążącej z masy mineralno- bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm. Istniejącą nawierzchnię tłuczniową grubości średnio 10 cm  wzmocniono  warstwą kruszywa łamanego po zagęszczeniu 20cm. Oczyszczeniu i konserwacji urządzeń odwadniających drogę.

Materiały i surowce użyte w ramach przebudowy (kruszywo łamane, masy mineralno- bitumicznej asfaltowej, kostka brukowa) stanowić będą efekt procesów technologicznych wytwórczych na bazie surowców naturalnych.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102724R ul.Targowej w m.Rudnik nad Sanem znacznie poprawi płynność ruchu, przez co zmniejszy się natężenie hałasu emitowanego z kół oraz układów jezdnych pojazdów. Wpłynie to również na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych emitowanych z silników pojazdów poruszających się po w/w ulicy. Profil podłużny projektowanej drogi pozostaje zachowany jak nawierzchni drogi przed przebudową co pozwoli na zachowanie niezmienionych warunków wodnych.

7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Na odcinku planowanej  przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 102724R ul.Targowej w m. Rudnik nad Sanem, wody deszczowe zostały odprowadzone do istniejących wpustów ulicznych i za pomocą spadków podłużnych                  i poprzecznych na gruntowe pobocza. Nie zaprojektowano odwodnienia wgłębnego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na lokalny ruch pojazdów odbywający się tą drogą (obecny i w perspektywie) oraz konserwację istniejących wpustów ulicznych wraz ze studniami rewizyjnymi i poboczy, nastąpi zmniejszenie zanieczyszczeń ogólnych  i ropopochodnych wprowadzanych do ziemi. Nie zaprojektowano wykonana odrębnej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi.

Klimat akustyczny.

Główne źródła hałasu z pojazdów mechanicznych to: hałas z silnika, układu wydechowego oraz hałas powstający na styku opona nawierzchnia jezdni.

Wykonany na podstawie pomiarów i obliczeń natężenia ruchu średniodobowy ruch samochodów osobowych obecnie wynosi 100 pojazdów, samochodów ciężarowych 10 pojazdów.  W sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma większych zakładów przemysłowych, komunikacji autobusowej.  Przyjęto prognozowany dwukrotny wzrost ruchu komunikacyjnego związany ze wzrostem zamożności społeczeństwa oraz rozbudową miasta Rudnik nad Sanem  tj.200 samochodów osobowych   i 20 samochodów ciężarowych na dobę w roku 2020.

Efektywny poziom mocy akustycznej zależy od: prędkości pojazdu, rodzaju pojazdu (osobowe, ciężarowe), rodzaju nawierzchni jezdni, stanu technicznego nawierzchni jezdni. Wraz z wykonaniem przebudowy nawierzchni drogi nastąpiła poprawa stanu technicznego drogi przez co polepszyły się warunki akustyczne w środowisku. Wszystkie te działania spowodowały poprawę klimatu akustycznego w obrębie drogi gminnej Nr 102724R ul.Targowa                         w m.Rudnik nad Sanem.  W terenach zabudowy jednorodzinnej zachowany zostanie dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla dróg 55 dB podczas dnia i 50 dB podczas nocy. Przebudowa drogi nie spowoduje jakichkolwiek zmian w stosunku do stanu istniejącego a polepszenie stanu nawierzchni przyczyni się do polepszenia płynności i bezpieczeństwa pojazdów.

Wpływ na wody gruntowe.

Poziom wód gruntowych na omawianym terenie występuje na głębokości 
ok. 5 m od poziomu terenu.

Odwodnienie projektowanego układu komunikacyjnego pozostanie                         na niezmienionych warunkach jakie istniały przed przebudową drogi.

Odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni na przyległe pobocza gruntowe przedmiotowej drogi  .  Mając na uwadze niewielki ruch pojazdów samochodowych odbywający się droga gminną Nr 102724R ul.Targowej w m. Rudnik nad Sanem oraz zaleganie poziomu wód gruntowych można założyć, że wprowadzane wraz z opadami zanieczyszczenia nie spowodują zanieczyszczenia wód podziemnych. Wartości zanieczyszczeń będą się mieścić w granicach dopuszczalnych norm tj.: zawiesiny ogólne 100 mg/l, węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

Wg prac Instytutu Ochrony Środowiska, średnie wartości stężenia substancji ropopochodnych oznaczanych w spływach deszczowych z dróg szybkiego ruchu (wyniki badań z ostatnich lat) są rzędu kilku mg/l (maksymalnie 10 mg/l) – zatem są mniejsze niż dopuszczalne 15 mg/l. przedmiotowa droga jest 
o znacznie mniejszym natężeniu ruchu niż drogi szybkiego ruchu analizowane 
w opracowaniu. Przekroczenie stężeń substancji ropopochodnych nie ma możliwości wystąpienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.                 w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984) eksploatacji drogi na tym terenie nie powinna stanowić zagrożenia dla otaczającego środowiska gruntowo wodnego z uwagi                            na zawiesiny oraz węglowodory pochodne.

Jak wynika z powyższego zanieczyszczenia spływające z przebudowanej jezdni  nie muszą być oczyszczane przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi.

## Wpływ na powierzchnię ziemi.

W trakcie przebudowy nie będzie występować wpływ na powierzchnię ziemi. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. W czasie eksploatacji ciąg drogowy nie będzie miał znaczącego wpływu na stan czystości przyległych gleb.

Emisja do powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja przedmiotowych dróg będzie źródłem emisji substancji stanowiącej produkty spalania paliw w silnikach samochodów korzystających
z drogi , a także pyłów pochodzących ze ścierania opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni drogowych. Silniki spalinowe pojazdów samochodowych emitują zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego. Związki wchodzące w skład gazów spalinowych to przede wszystkim:

- tlenek węgla,

- tlenki azotu,

- węglowodory.

Nie spowoduje to jednak znaczących zmian zanieczyszczeń atmosfery                w stosunku do stanu istniejącego a polepszenie jej stanu jej nawierzchni przyczyni się do polepszenia płynności i bezpieczeństwa  przejazdu pojazdów.

Materiały i surowce wprowadzone do środowiska.

Materiały i surowce użyte w ramach przebudowy ( kruszywo łamane, masa mineralno-bitumiczna asfaltowa, kostka brukowa) stanowić będą efekt procesów technologicznych wytwórczych na bazie surowców naturalnych. Wykorzystane materiały posiadają wymagane atesty i deklaracje zgodności nie powodujące skutków ubocznych dla środowiska.

Odpady powstające w trakcie użytkowania dróg.

Podczas eksploatacji drogi mogą występować zanieczyszczenia pozostawione na drodze przez jej użytkowników (śmieci i inne przedmioty porzucone przez użytkowników drogi) o masie około 0,05 Mg. Kod odpadu                 -  20 03 03. Zebrane odpady służby porządkowe przekażą na składowisko odpadów.

8.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko      Przebudowa tego odcinka drogi nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa.

Droga gminna Nr 102711 R, ul. Orzeszkowej w Rudniku nad Sanem

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:  „ Przebudowa  drogi

gminnej Nr 102711 R ul.Orzeszkowej w Rudniku nad Sanem”  Gmina i

Miasto Rudnik nad Sanem w istniejącym pasie drogowym. Trasa

przedmiotowego odcinka drogi przebiega  przez teren zabudowany niską

zabudową typu rodzinnego miasta Rudnik nad Sanem na długości ok. 0,14 km

w  terenie równinnym. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie pogrubienia

warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni z obustronnymi poboczami

ziemnymi. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. Istniejącą

nawierzchnię tłuczniowa grubości 10 cm wzmocniona zostanie podbudową

z  tłucznia kamiennego po zagęszczeniu 20cm, warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego  o grubości 4 cm na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego

o  gr.4cm.

Ul. Orzeszkowej stanowi część układu komunikacyjnego miasta Rudnik nad

Sanem. Prowadzi niewielki ruch samochodowy, umożliwiając komunikację

z drogami  gminnymi na terenie miasta Rudnik nad Sanem.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób ich

wykorzystania oraz pokrycie szatą roślinną.

Działka nr 1271 położona w miejscowości Rudnik nad Sanem

(ul.Orzeszkowej), Gmina Rudnik nad Sanem o łącznej powierzchni 0,07 ha.

Dotychczasowy sposób wykorzystania – pas drogowy – jezdnia, pobocza. Droga posiada nawierzchnię tłuczniową w bardzo złym stanie technicznym, pobocza obustronne gruntowe w złym stanie. Droga została zniszczona, podczas intensywnych opadów deszczu występują duże trudności w przejazdach, co wymaga pilnych prac naprawczych. Na planowanym do inwestycji terenie nie ma zadrzewień i zakrzaczeń, które wymagałyby przesadzenia bądź wycinki.

3. Rodzaj technologii.

Przedmiotową drogę zakwalifikowano do klasy L. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie, zostaną pogrubione i wzmocnione warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jako jedno jezdniową o szerokości jezdni 3,50m, pobocza obustronne gruntowe                            o szerokości 0,50 m każde,  zjazdy z ulicy do przyległych posesji - ziemne. Na łukach poziomych spadek poprzeczny jezdni jednostronny. Nawierzchnia warstwy ścieralnej wykonana zostanie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4cm. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa wzmocniona zostanie warstwą tłucznia kamiennego po zagęszczeniu 20cm . Odwodnienie układu komunikacyjnego pozostaje bez zmian i odbywać się będzie powierzchniowo poprzez naturalny spływ wód opadowych i roztopowych po terenie przyległym do pasa drogowego projektowanej ulicy.

Podczas przebudowy użyte zostaną urządzenia i sprzęt drogowy:

-   równiarka samojezdna

- koparko – ładowarki,

- rozkładarki mas bitumicznych,

- walce do zagęszczania,

- samochody ciężarowe,

- inny drobny sprzęt drogowy.

Używane będą maszyny i urządzenia drogowe posiadające dużą wydajność, 
co gwarantuje sprawne i kompleksowe wykonanie robót. Poziom hałasu podczas prac drogowych kształtuje się na poziomie ok. 85 dB. Będzie to hałas chwilowy i przemijający. Po wykonaniu prac nie występuje.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Wariant „zerowy” – tzn. rezygnacja z przedsięwzięcia – nie jest analizowany z uwagi na konieczność realizacji przedsięwzięcia w przedstawionym wariancie.

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych

wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Funkcjonowanie drogi (w trakcie eksploatacji) nie wymaga zużycia wody 
i innych surowców, materiałów, paliw, wymaga jedynie zużycia energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.

W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 102711R ul. Orzeszkowej                 w Rudniku nad Sanem wykonane zostaną prace polegające na:  pogrubieniu                           i wzmocnieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonana zostanie nawierzchnia jako jedno jezdniowa o szerokości jezdni 3,50m, na odcinkach prostych o przekroju daszkowym, pobocza obustronne gruntowe o szerokości 0,50 m każde, zjazdy do posesji gruntowe. Nawierzchnia warstwy ścieralnej wykonana będzie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4cm. Istniejącą nawierzchnię tłuczniową grubości średnio 10 cm wzmocniona zostanie warstwą kruszywa kamiennego o grubości 20 cm po zagęszczeniu.

Materiały i surowce użyte w ramach przebudowy ( tłuczeń kamienny, beton asfaltowy) stanowić będą efekt procesów technologicznych wytwórczych na bazie surowców naturalnych.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102711 ul.Orzeszkowej w m.Rudnik nad Sanem znacznie poprawi płynność ruchu, przez co zmniejszy się natężenie hałasu emitowanego z kół oraz układów jezdnych pojazdów. Wpłynie to również na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych emitowanych                       z silników pojazdów poruszających się po w/w ulicy. Profil podłużny projektowanej drogi pozostaje zachowany jak nawierzchni drogi przed przebudową co pozwoli na zachowanie niezmienionych warunków wodnych.

7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Na odcinku planowanej  przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 102711R  ul. Orzeszkowej w m. Rudnik nad Sanem, wody deszczowe zostaną odprowadzone za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na gruntowe pobocza. Nie  projektowano odwodnienia wgłębnego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na lokalny ruch pojazdów odbywający się tą drogą (obecny i w perspektywie) oraz konserwację istniejących poboczy, nastąpi zmniejszenie zanieczyszczeń ogólnych i ropopochodnych wprowadzanych do ziemi. Nie zaprojektowano wykonania odrębnej kanalizacji deszczowej wraz                                  z urządzeniami oczyszczającymi.

Klimat akustyczny.

Główne źródła hałasu z pojazdów mechanicznych to: hałas z silnika, układu wydechowego oraz hałas powstający na styku opona nawierzchnia jezdni.   Wykonany na podstawie pomiarów i obliczeń natężenia ruchu średniodobowy ruch samochodów osobowych obecnie wynosi 150 pojazdów, lekkich samochodów ciężarowych 10 pojazdów. W sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma większych zakładów przemysłowych, komunikacji autobusowej. Przyjęto prognozowany dwukrotny wzrost ruchu komunikacyjnego związany ze wzrostem zamożności społeczeństwa oraz rozbudową miasta Rudnik nad Sanem  tj. 300 samochodów osobowych   i 20 lekkich samochodów ciężarowych na dobę w roku 2020.

Efektywny poziom mocy akustycznej zależy od: prędkości pojazdu, rodzaju pojazdu (osobowe, ciężarowe), rodzaju nawierzchni jezdni, stanu technicznego nawierzchni jezdni. Wraz z wykonaniem przebudowy nawierzchni drogi nastąpi poprawa stanu technicznego drogi przez co polepszą się warunki akustyczne              w środowisku. Dodatkowo wprowadzono ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów do 30 km na godzinę. Wszystkie te działania spowodują poprawę klimatu akustycznego w obrębie drogi gminnej Nr 102711R ul. Orzeszkowej                    w m. Rudnik nad Sanem.  W terenach zabudowy jednorodzinnej zachowany zostanie dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla dróg 55 dB podczas dnia i 50 dB podczas nocy. Przebudowa drogi nie spowoduje jakichkolwiek zmian w stosunku do stanu istniejącego a polepszenie stanu nawierzchni przyczyni się do polepszenia płynności i bezpieczeństwa pojazdów.

Wpływ na wody gruntowe.

Poziom wód gruntowych na omawianym terenie występuje na głębokości 
ok. 5 m od poziomu terenu.

Odwodnienie projektowanego układu komunikacyjnego pozostanie                         na niezmienionych warunkach jakie istniały przed przebudową drogi.

Odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni na przyległe pobocza gruntowe przedmiotowej drogi .  Mając na uwadze niewielki ruch pojazdów samochodowych odbywający się droga gminną Nr 102711R ul.Orzeszkowej m. Rudnik nad Sanem oraz zaleganie poziomu wód gruntowych można założyć, że wprowadzane wraz z opadami zanieczyszczenia nie spowodują zanieczyszczenia wód podziemnych. Wartości zanieczyszczeń będą się mieścić w granicach dopuszczalnych norm tj.: zawiesiny ogólne 100 mg/l, węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

Wg prac Instytutu Ochrony Środowiska, średnie wartości stężenia substancji ropopochodnych oznaczanych w spływach deszczowych z dróg szybkiego ruchu (wyniki badań z ostatnich lat) są rzędu kilku mg/l (maksymalnie 10 mg/l) – zatem są mniejsze niż dopuszczalne 15 mg/l. przedmiotowa droga jest 
o znacznie mniejszym natężeniu ruchu niż drogi szybkiego ruchu analizowane 
w opracowaniu. Przekroczenie stężeń substancji ropopochodnych nie ma możliwości wystąpienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.                 w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984) eksploatacji drogi na tym terenie nie powinna stanowić zagrożenia dla otaczającego środowiska gruntowo wodnego z uwagi                            na zawiesiny oraz węglowodory pochodne.

Jak wynika z powyższego zanieczyszczenia spływające z przebudowanej jezdni  nie muszą być oczyszczane przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi.

## Wpływ na powierzchnię ziemi.

W trakcie przebudowy nie będzie występować wpływ na powierzchnię ziemi. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. W czasie eksploatacji ciąg drogowy nie będzie miał znaczącego wpływu na stan czystości przyległych gleb.

Emisja do powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja przedmiotowych dróg będzie źródłem emisji substancji stanowiącej produkty spalania paliw w silnikach samochodów korzystających
z drogi, a także pyłów pochodzących ze ścierania opon, okładzin hamulcowych     i nawierzchni drogowych. Silniki spalinowe pojazdów samochodowych emitują zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego. Związki wchodzące w skład gazów spalinowych to przede wszystkim:

- tlenek węgla,

- tlenki azotu,

- węglowodory.

Nie spowoduje to jednak znaczących zmian zanieczyszczeń atmosfery                w stosunku do stanu istniejącego a polepszenie jej stanu jej nawierzchni przyczyni się do polepszenia płynności i bezpieczeństwa  przejazdu pojazdów.

Materiały i surowce wprowadzone do środowiska.

Materiały i surowce użyte w ramach przebudowy (tłuczeń kamienny, beton asfaltowy) stanowić będą efekt procesów technologicznych wytwórczych na bazie surowców naturalnych. Wykorzystane materiały posiadają wymagane atesty i deklaracje zgodności nie powodujące skutków ubocznych dla środowiska.

Odpady powstające w trakcie użytkowania dróg.

Podczas eksploatacji drogi mogą występować zanieczyszczenia pozostawione na drodze przez jej użytkowników (śmieci i inne przedmioty porzucone przez użytkowników drogi) o masie około 0,05 Mg. Kod odpadu -  20 03 03. Zebrane odpady służby porządkowe przekażą na składowisko odpadów.

8.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Przebudowa tego odcinka drogi nie będzie oddziaływać  transgranicznie na środowisko z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa.

Droga gminna Nr 102709 R, Nr 102708 R, Nr 102710 R,

Nr 102711 R, Nr 102716 R, ul.Batorego i ul.Czarnieckiego                   w Rudniku nad Sanem

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:  „ Przebudowa  drogi

gminnej Nr 102708R, Nr 102709R, Nr 102710R, Nr 102711 R, Nr 102716

ul.Batorego, ul.Czarnieckiego w Rudniku nad Sanem” Gmina i Miasto

Rudnik nad Sanem w istniejącym pasie drogowym. Trasa przedmiotowego

odcinka drogi przebiega przez teren zabudowany niską zabudową typu

rodzinnego  miasta Rudnik nad Sanem na długości ok. 1,8 km w  terenie

równinnym. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie pogrubienia warstw

konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni z obustronnymi poboczami

ziemnymi. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. Istniejącą

nawierzchnię gruntowa utwardzona tłuczniem grubości 10 cm wzmocniona

zostanie podbudową z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 10cm, warstwa

ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3 cm na warstwie wyrównawczej

z betonu asfaltowego  o  grubości 3 cm.

Ul. Batorego i ul.Czarnieckiego stanowi część układu komunikacyjnego miasta

Rudnik nad  Sanem. Prowadzi niewielki ruch samochodowy, umożliwiając

komunikację  z drogami  gminnymi na terenie miasta Rudnik nad Sanem.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób ich

wykorzystania oraz pokrycie szatą roślinną.

Działki nr 2293,354,353,344/6,343/7, 438  położone w miejscowości  Rudnik

nad Sanem  (Stróża) (ul.Batorego i ul.Czarnieckiego), Gmina Rudnik nad

Sanem o łącznej powierzchni  1,30 ha.

Dotychczasowy sposób wykorzystania – pas drogowy – jezdnia, pobocza. Droga posiada nawierzchnię tłuczniową w bardzo złym stanie technicznym, pobocza obustronne gruntowe w złym stanie. Droga została zniszczona, podczas intensywnych opadów deszczu występują duże trudności w przejazdach, co wymaga pilnych prac naprawczych. Na planowanym do inwestycji terenie nie ma zadrzewień i zakrzaczeń, które wymagałyby przesadzenia bądź wycinki.

3. Rodzaj technologii.

Przedmiotową  drogę  zakwalifikowano do klasy L. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie, zostaną pogrubione i wzmocnione warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jako jedno jezdniową o szerokości jezdni zmiennej 0d 3,00m do 4,50m, pobocza obustronne z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m każde, zjazdy z ulicy do przyległych posesji - ziemne. Na łukach poziomych spadek poprzeczny jezdni jednostronny. Nawierzchnia warstwy ścieralnej wykonana zostanie z betonu asfaltowego o grubości 3 cm po zagęszczeniu na warstwie wyrównawczej              z betonu asfaltowego o grubości 3cm. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa wzmocniona  zostanie warstwą kruszywa łamanego po zagęszczeniu 10cm . Odwodnienie układu komunikacyjnego pozostaje bez zmian i odbywać się będzie  powierzchniowo poprzez naturalny spływ wód opadowych  i roztopowych po terenie przyległym do pasa drogowego projektowanej ulicy.

Podczas  przebudowy użyte zostaną urządzenia i sprzęt drogowy:

-   równiarka samojezdna

- koparko – ładowarki,

- rozkładarki mas bitumicznych,

- walce do zagęszczania,

- samochody ciężarowe,

- inny drobny sprzęt drogowy.

Używane będą maszyny i urządzenia drogowe posiadające dużą wydajność, 
co gwarantuje sprawne i kompleksowe wykonanie robót. Poziom hałasu podczas prac drogowych kształtuje się na poziomie ok. 85 dB. Będzie to hałas chwilowy i przemijający. Po wykonaniu prac nie występuje.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Wariant „zerowy” – tzn. rezygnacja z przedsięwzięcia – nie jest analizowany z uwagi na konieczność realizacji przedsięwzięcia w przedstawionym wariancie.

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych

wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Funkcjonowanie drogi (w trakcie eksploatacji) nie wymaga zużycia wody 
i innych surowców, materiałów, paliw, wymaga jedynie zużycia energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.

W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 102708R, Nr 102709R,                          Nr 102710R, Nr 102711 R, Nr 102716 ul.Batorego, ul.Czarnieckiego                         w Rudniku nad Sanem  wykonane zostaną prace polegające na:  pogrubieniu                           i wzmocnieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonana zostanie nawierzchnia jako jedno jezdniowa o szerokości zmiennej jezdni od 3,00m                          do 4,50m,  na odcinkach prostych  o przekroju daszkowym ,  pobocza obustronne kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m każde,  zjazdy do posesji gruntowe. Nawierzchnia warstwy ścieralnej wykonana będzie z betonu asfaltowego o grubości 3 cm po zagęszczeniu na warstwie wyrównawczej                        z betonu asfaltowego o grubości 3cm. Istniejącą nawierzchnię tłuczniową grubości średnio 10 cm  wzmocniona zostanie  warstwą kruszywa kamiennego  o grubości 10 cm  po zagęszczeniu.

Materiały i surowce użyte w ramach przebudowy ( tłuczeń kamienny, beton asfaltowy) stanowić będą efekt procesów technologicznych wytwórczych na bazie surowców naturalnych.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102708R, Nr 102709R, Nr 102710R,                     Nr 102711 R, Nr 102716 ul. Batorego, ul. Czarnieckiego w m. Rudniku nad Sanem znacznie poprawi płynność ruchu, przez co zmniejszy się natężenie hałasu emitowanego z kół oraz układów jezdnych pojazdów. Wpłynie to również na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych emitowanych                       z silników pojazdów poruszających się po w/w ulicy. Profil podłużny projektowanej drogi pozostaje zachowany jak nawierzchni drogi przed przebudową  co pozwoli na zachowanie niezmienionych warunków wodnych.

7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Na odcinku planowanej   przebudowy odcinka  drogi gminnej Nr 102708R, Nr 102709R, Nr 102710R, Nr 102711 R, Nr 102716 ul.Batorego, ul.Czarnieckiego w m. Rudnik nad Sanem, wody deszczowe zostaną odprowadzone za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na gruntowe pobocza. Nie projektowano odwodnienia wgłębnego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z uwagi na lokalny ruch pojazdów odbywający się tą drogą (obecny i w perspektywie) oraz konserwację istniejących poboczy, nastąpi zmniejszenie zanieczyszczeń ogólnych  i ropopochodnych wprowadzanych do ziemi. Nie zaprojektowano wykonania odrębnej kanalizacji deszczowej wraz                                  z urządzeniami oczyszczającymi.

Klimat akustyczny.

Główne źródła hałasu z pojazdów mechanicznych to: hałas z silnika, układu wydechowego oraz hałas powstający na styku opona nawierzchnia jezdni.

Wykonany na podstawie pomiarów i obliczeń natężenia ruchu średniodobowy ruch samochodów osobowych obecnie wynosi 150 pojazdów, lekkich samochodów ciężarowych 10 pojazdów.  W sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma większych zakładów przemysłowych, komunikacji autobusowej. Przyjęto prognozowany dwukrotny wzrost ruchu komunikacyjnego związany ze wzrostem zamożności społeczeństwa oraz rozbudową miasta Rudnik nad Sanem  tj. 300 samochodów osobowych   i 20 lekkich samochodów ciężarowych na dobę w roku 2020.

Efektywny poziom mocy akustycznej zależy od: prędkości pojazdu, rodzaju pojazdu (osobowe, ciężarowe), rodzaju nawierzchni jezdni, stanu technicznego nawierzchni jezdni. Wraz z  wykonaniem przebudowy nawierzchni drogi nastąpi poprawa stanu technicznego drogi przez co polepszą się warunki akustyczne              w środowisku. Dodatkowo wprowadzono ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów do 30 km na godzinę. Wszystkie te działania spowodują poprawę klimatu akustycznego w obrębie drogi gminnej Nr 102708R, Nr 102709R,                 Nr 102710R, Nr 102711 R, Nr 102716 ul. Batorego, ul. Czarnieckiego                  w m. Rudnik nad Sanem.  W terenach zabudowy jednorodzinnej zachowany zostanie dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla dróg 55 dB podczas dnia i 50 dB podczas nocy. Przebudowa drogi nie spowoduje jakichkolwiek zmian w stosunku do stanu istniejącego a polepszenie stanu nawierzchni przyczyni się do polepszenia płynności i bezpieczeństwa pojazdów.

Wpływ na wody gruntowe.

Poziom wód gruntowych na omawianym terenie występuje na głębokości 
ok. 5 m od poziomu terenu.

Odwodnienie projektowanego układu komunikacyjnego pozostanie                         na niezmienionych warunkach jakie istniały przed przebudową drogi.

Odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni na przyległe pobocza gruntowe przedmiotowej drogi. Mając na uwadze niewielki ruch pojazdów samochodowych odbywający się drogą gminną  Nr 102708R, Nr 102709R, Nr 102710R, Nr 102711 R, Nr 102716 ul.Batorego, ul.Czarnieckiego m. Rudnik nad Sanem oraz zaleganie poziomu wód gruntowych można założyć, że wprowadzane wraz z opadami zanieczyszczenia nie spowodują zanieczyszczenia wód podziemnych. Wartości zanieczyszczeń będą się mieścić w granicach dopuszczalnych norm tj.: zawiesiny ogólne 100 mg/l, węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

Wg prac Instytutu Ochrony Środowiska, średnie wartości stężenia substancji ropopochodnych oznaczanych w spływach deszczowych z dróg szybkiego ruchu (wyniki badań z ostatnich lat) są rzędu kilku mg/l (maksymalnie 10 mg/l) – zatem są mniejsze niż dopuszczalne 15 mg/l. przedmiotowa droga jest 
o znacznie mniejszym natężeniu ruchu niż drogi szybkiego ruchu analizowane 
w opracowaniu. Przekroczenie stężeń substancji ropopochodnych nie ma możliwości wystąpienia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.                 w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984) eksploatacji drogi na tym terenie nie powinna stanowić zagrożenia dla otaczającego środowiska gruntowo wodnego z uwagi                            na zawiesiny oraz węglowodory pochodne.

Jak wynika z powyższego zanieczyszczenia spływające z przebudowanej jezdni  nie muszą być oczyszczane przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi.

## Wpływ na powierzchnię ziemi.

W trakcie przebudowy nie będzie występować wpływ na powierzchnię ziemi. Układ geometryczny drogi nie ulegnie zmianie. W czasie eksploatacji ciąg drogowy nie będzie miał znaczącego wpływu na stan czystości przyległych gleb.

Emisja do powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja przedmiotowych dróg będzie źródłem emisji substancji stanowiącej produkty spalania paliw w silnikach samochodów korzystających
z drogi , a także pyłów pochodzących ze ścierania opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni drogowych. Silniki spalinowe pojazdów samochodowych emitują zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego. Związki wchodzące w skład gazów spalinowych to przede wszystkim:

- tlenek węgla,

- tlenki azotu,

- węglowodory.

Nie spowoduje to jednak znaczących zmian zanieczyszczeń atmosfery                w stosunku do stanu istniejącego a polepszenie jej stanu jej nawierzchni przyczyni się do polepszenia płynności i bezpieczeństwa  przejazdu pojazdów.

Materiały i surowce wprowadzone do środowiska.

Materiały i surowce użyte w ramach przebudowy ( kruszywo łamane, beton asfaltowy) stanowić będą efekt procesów technologicznych wytwórczych na bazie surowców naturalnych. Wykorzystane materiały posiadają wymagane atesty i deklaracje zgodności nie powodujące skutków ubocznych dla środowiska.

Odpady powstające w trakcie użytkowania dróg.

Podczas eksploatacji drogi mogą występować zanieczyszczenia pozostawione na drodze przez jej użytkowników (śmieci i inne przedmioty porzucone przez użytkowników drogi) o masie około 0,05 Mg. Kod odpadu -  20 03 03. Zebrane odpady służby porządkowe przekażą na składowisko odpadów.

8.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Przebudowa tego odcinka drogi nie będzie oddziaływać  transgranicznie na środowisko z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta                w Rudniku nad Sanem (siedziba urzędu Rudnik nad Sanem ul.Rynek 40 pokój nr 3) w dniach pracy w godz. 730 – 1530

Pieczęć podłużna o treści:

Burmistrz

Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

mgr inż. Waldemar Grochowski

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Nr DR -7624/Ś-9/08 z dnia 02.05.2008r. uważa się za doręczona po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.